## Slide 1
智慧农业概论
Introduction to Smart Agriculture

## Slide 2
第七章 智慧畜牧
教材配套网站 www.zh.ag

## Slide 3: 本章目录
第一节 智慧畜牧概述
第二节 基于计算视觉的动物个体识别
第三节 动物行为识别
第四节 动物疾病智能诊断
第五节 畜禽养殖管理优化模型

## Slide 4: 第一节 智慧畜牧概述
第七章 智慧畜牧

## Slide 5: 第一节 智慧畜牧概述
畜牧：通过畜、禽的人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得人类所需的畜产品的生产过程；
现代智慧畜牧特点：集约化、数字化、信息化、精准化、绿色化、自动化、智能化
支撑技术：5G、移动互联网、物联网、大数据、云计算、区块链和人工智能等。
图7-1 APP-智慧畜牧
第七章 智慧畜牧
图7-1 APP-未来猪场

## Slide 6: 第一节 智慧畜牧概述
生产：智能化养殖环境控制，数据化养殖生产过程，精准化饲料药品管理，地理化疾病预防控制，最优化选种选配控制
生活：互联网，社交圈，高效的养殖经济效益，便捷养殖信息管理，省时、省力、省心、省人
生态：生物技术、区块链技术，种植、养殖、粪污、环保、生态一体化，苗、料、药、养、加工、安全溯源一体化
图7-2 智慧养殖与生产、生活、生态的关系
生态
生产
生活
智慧养殖
第七章 智慧畜牧

## Slide 7: 一、智慧畜牧的内涵
1.0 机械化阶段
2.0 信息化阶段
3.0 智能化阶段
畜牧业现代化发展的三个阶段
机械化作业代替人工操作；
规模化、集约化、标准化；
信息孤岛系统
传感器技术、物联网技术和信息通讯技术；
信息收集、分析和初步的反馈系统；
信息缺乏实时互动
移动互联网、物联网、云计算、大数据和人工智能技术；
数据信息互联互通，自动决策，精准化、绿色化、自动化、智能化；
智能决策系统；
第七章 智慧畜牧

## Slide 8: 一、智慧畜牧的内涵
我国畜牧业现状：
  生产方式比较落后， 产业链松散，经济效益不高
  科技支撑不强，动物疫病的预防和控制能力不强，生产环境污染大
  信息化和智能化程度低，行业数据资源分散，养殖过程数据采集困难
中国政策：2015年“两会”，互联网＋，互联网+农业
  《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》
  《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》
  《数字乡村发展战略纲要》
  《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》
加快生产经营数字化改造，
实现畜牧业智能化
第七章 智慧畜牧

## Slide 9: 一、智慧畜牧的内涵
智慧畜牧目标
  从农场到消费端的全产业链一体化，实现畜牧业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化，提供具有数据动态、数据即时、数据真实、数据共享、网络安全、平台开放、共享共生的生态一体化规范体系，使智能化、信息化与现代畜牧业深度融合。
关键技术平台
  大数据服务平台、新一代互联网、移动互联网、5G、云计算、物联网、智能采集终端（如RFID无线射频自动识别技术、传感器）、人工智能、区块链、机器人、虚拟现实等创新技术与现代化生态养殖相结合。
第七章 智慧畜牧

## Slide 10: 二、智慧畜牧的关键技术
5G：通讯网络
移动互联网：通讯互动
物联网：数据采集
大数据：数据分析和处理
云计算：算力
区块链：数据通讯安全，可追溯
人工智能（深度学习）：算法
知识图谱：知识问答
人机交互：语音、视频互动
数字孪生：现实和数字世界融合
第七章 智慧畜牧
图7-3 智慧养殖监测系统

## Slide 11: 二、智慧畜牧的关键技术
5G：通讯网络
移动互联网：通讯互动
物联网：数据采集
大数据：数据分析和处理
云计算：算力
区块链：数据通讯安全，可追溯
人工智能（深度学习）：算法
知识图谱：知识问答
人机交互：语音、视频互动
数字孪生：现实和数字世界融合
图7-4 农业大数据分析流程简图
第七章 智慧畜牧
多源、异构、跨平台、跨系统

## Slide 12: 二、智慧畜牧的关键技术
技术的典型应用
  物联网，畜禽个体生长状况、养殖环境，数据采集
  区块链技术，农产品追溯系统，食品安全
  神经网络与深度学习，发情识别、怀孕识别、疾病诊断、精子检测、行为检测、个体监测、群体数量识别、声音识别猪的生长和健康状况如情绪、饥饿、发情和咳嗽等，智能化判断和决策
  知识图谱，养殖知识问答、猪病百科全书等、猪病在线诊断等，知识地图
  人机交互，语音智能交互问答，语音控制和录入数据等
第七章 智慧畜牧

## Slide 13: 三、智慧畜牧的应用示例-智慧养殖监测系统
以未来智慧养殖监测系统为例，包括：
  畜禽养殖监测系统，环境信息（二氧化碳、氨气、硫化氢、温度、空气湿度、噪音、粉尘、压力、水质等）和畜禽生长行为（如进食、饮水、排泄、疾病、发情等）。
  畜禽养殖视频监控系统，畜禽的在线实时身份识别和状态感知
  畜禽养殖智能控制系统，舍内光照、温度、湿度、舍内压力、通风、电、水和饲料添加等功能的智能化控制，实现精准化实时管理
  数据库系统，实时在线监控指标
第七章 智慧畜牧

## Slide 14: 三、智慧畜牧的应用示例-智慧养殖监测系统
以未来智慧养殖监测系统为例，包括：
  智能电子耳标，身份识别
  终端远程管理系统，手机等终端设备控制生产管理
  信息管理平台，统一信息平台
第七章 智慧畜牧
图7-5 智慧养殖监测系统

## Slide 15: 第二节 基于计算视觉的 动物个体识别
第七章 智慧畜牧

## Slide 16: 一、猪脸识别
（一）猪脸识别
  定义：猪只个体识别是指通过猪只体型、外貌、纹理、面部特征等细节的识别，精准识别定位每一头猪。
  作用：协助猪场实现自动化管理，记录猪个体的成长资料；保险理赔；产品溯源
  分类：
    一是数量识别，识别出视场内猪只的数量
    二是猪只个体识别，对猪只个体身份进行核验
第七章 智慧畜牧

## Slide 17: 一、猪脸识别
常用猪只个体识别技术
  接触式识别: 编号标记
  非接触式识别：
    智能设备，RFID耳标技术
    生物特征，如DNA、虹膜等
    计算机视觉，机器学习， 深度学习， DenseNet， MobileNet， SeNet， Xception， ResNet和GoogLeNet等
图7-6 猪个体身份识别模型的实现方法
图7-7 深度卷积神经网络模型
图注：图中299×299×3代表图片的尺寸大小，3×3卷积*3代表3个3×3小卷积核，
S1代表两路卷积层特征提取模块
第七章 智慧畜牧

## Slide 18: 一、猪脸识别
猪脸识别步骤：
  1.猪脸视频数据采集
  2.猪脸图像分割截取
  3.猪脸图像标注
  4.猪脸图像预处理，筛选，
  增强含提高亮度，改变颜色，
  添加遮挡，旋转和加噪等
  5.数据集划分
  6.方法和模型构建
  7.评价分析
图7-8 猪正脸数据集制作过程
第七章 智慧畜牧
图片处理：(1) 图像翻转、(2)调整亮度、(3) 调整色度、(4)调整对比度、(5)调整清晰度、(6) 随机遮挡、(7) 随机剪裁
Notes: 猪鼻部位，其次眼睛部位

## Slide 19: 一、猪脸识别
猪脸识别挑战：
  1.猪的生长周期短，外貌变化快
  2.缺少代表性的多样化数据集；
  3.猪脸面部污垢，耳朵对猪脸的遮挡
  4.高质量猪脸数据采集难度高；
  5.猪舍环境复杂多变，不同猪舍的猪的光照等条件不一致
此外：
  1.面临着现有成熟技术的竞争（例如智能耳标就是目前行业里最为成熟的技术之一）
  2.养殖户还不能充分地理解新技术的实用价值，推广困难
第七章 智慧畜牧

## Slide 20: 二、牛脸识别
（一）牛脸识别
  定义：牛脸识别主要也是通过牛的五官、轮廓、花纹和纹理、面部特征等细节的识别，精准定位每一头牛。
  作用：协助牛场实现自动化管理，记录牛个体的详细信息如牛的年龄、性别、健康状况、过往疾病史、每天饲喂量、出奶量和牛的质量等。
第七章 智慧畜牧

## Slide 21: 二、牛脸识别
（一）牛脸识别
  奶牛个体识别技术：
    标识法，接触式识别方法：
      （1）耳标、耳纹、耳槽（2）皮肤烙号
      （3）颈环如颈链或颈夹（4）刺墨
    自动方法，非接触式识别方法：
      （1）智能设备，RFID耳标等
      （2）生物特征，如DNA、鼻纹、虹膜等
      （3）计算机视觉，机器学习， 深度学习等
第七章 智慧畜牧

## Slide 22: 二、牛脸识别
常见模型：
  牛脸检测：Faster R-CNN、SSD、YOLO等
  牛脸识别：LeNet-5、AlexNet、VGGNet、ResNet50、PnasNet-5等
图7-9 基于CNN和LSTM结合的牛脸识别方案流程示意图
第七章 智慧畜牧

## Slide 23: 二、牛脸识别
常用特征模型：
  口鼻特征：皮肤纹理
  脸特征：牛只的五官、面部花纹，纹理和面部姿态特征等
  躯干特征：躯干的体态轮廓和花纹特征等
图7-10 牛脸数据采集流程
第七章 智慧畜牧

## Slide 24: 二、牛脸识别
牛脸识别系统：主要由牛脸检测和牛个体识别两部分组成
用途：健康状况监测、保险理赔、产品溯源等
图7-11 牛脸识别系统
牛脸检测
牛个体识别
第七章 智慧畜牧

## Slide 25: 二、牛脸识别
挑战
  1.背景混乱、光照差异大、图像中个体的位置、姿态随机和面部污垢等；
  2.个体处处在运动的状态，很少正对镜头，数据采集难度高；
  3.缺少各个不同品种和生理状态下的脸部变化标准数据集
发展趋势
  1.研发嵌入式设备
  2.数据自动采集、标注
  3.开发增量识别模型
  4.智能化养殖系统
第七章 智慧畜牧

## Slide 26: 第三节 动物行为识别
第七章 智慧畜牧

## Slide 27: 一、动物行为识别
定义：动物行为通常是指动物的活动方式、饮食形式、声音情况以及表面上可以辨认的变化
技术：RFID+计算机视觉、听觉技术+动物个体信息
应用：
  1.简单行为识别，动物个体采食、饮水、活动、休息、呼吸、排泄、体温以及个体运动轨迹等行为识别监测
  2.复杂行为识别，发情监测
  3. 异常行为识别如生病、行为暴躁等
第七章 智慧畜牧

## Slide 28: 一、动物行为识别
RFID分类方式
  能量：有源、半有源、无源
  通讯方式：主动、半主动、被动
  RFID频率：
    低频（125kHz）、
    高频（13.56MHz）、
    超高频（860~960MHz）
图7-12 RFID系统组成
系统部件：RFID电子标签、RFID读写器、
读写器天线、PC端
Notes: RFID是一种无线射频自动识别技术，其电子标签信号经射频天线接收传送至读写器，并存储于后端数据库。

## Slide 29: 一、动物行为识别
基于计算机视觉的行为识别：
利用RFID、传感器、摄像头等设备采集动物的信息，提取特征分析动物行为：
  进食特征行为，进食时间、进食习惯、进食量、余料量、进食频率、饮水量、饮水频率，以及体长、体高、体宽、背膘厚度和体重等
  运动特征行为，活动时长、休息时长、呼吸频率、舒适度等，躺卧行为、静立行为、攻击行为等
  排泄特征行为，排泄量、排泄形状等
  体温特征行为，体温感知曲线和体温异常
  发情特征行为：发情时间、发情时长、发情习惯
  动物个体异常行为如生病、跛行、行为暴躁等
第七章 智慧畜牧

## Slide 30: 一、动物行为识别
基于计算机听觉的行为识别：
  情绪行为，如兴奋、生气、暴躁
  饥饿行为
  发情行为
  咳嗽行为
  仔猪被压行为
第七章 智慧畜牧

## Slide 31: 一、动物行为识别
典型行为监测：体温监测
  手动测温：
    手动直肠测温，水银或电子体温计
  自动测温：
    自动接触测温，数字温度传感器+无线通信
    自动非接触测温，红外温度传感器+无线通信
    自动植入测温，遥测芯片+温度传感器+无线通信
  自动体温监测：红外热成像+计算机视觉
第七章 智慧畜牧
Notes: 猪的正常体温为38℃～39.5℃(直肠温度)。
不同年龄的猪体温略有差别，如刚初生的猪体温为39.0℃;哺乳仔猪39.3℃;中猪39.0℃;肥猪38.8℃;妊娠母猪38.7℃;公猪38.4℃。
一般傍晚猪的正常体温比上午猪的正常体温高0.5℃。

## Slide 32: 一、动物行为识别
典型行为监测：发情监测，发情体征
  体温变化，奶牛发情前5天体温下降，发情前2天体温降至最低，发情中体温升高，奶牛发情时体温比发情前高(0.48±0.29) ℃左右，比发情后高(0.53±0.29) ℃左右
  行为变化，爬跨次数、被爬跨次数、运动次数、反刍次数和时间、运动量等
  体征变化，粘液、PH值等
  声音变化，叫声、呼吸声、咳嗽声、咀嚼声等
  智能化的自动发情预测模型，计算视觉
第七章 智慧畜牧
Notes: 猪的正常体温为38℃～39.5℃(直肠温度)。
不同年龄的猪体温略有差别，如刚初生的猪体温为39.0℃;哺乳仔猪39.3℃;中猪39.0℃;肥猪38.8℃;妊娠母猪38.7℃;公猪38.4℃。
一般傍晚猪的正常体温比上午猪的正常体温高0.5℃。

## Slide 33: 第四节 动物疾病智能诊断
第七章 智慧畜牧

## Slide 34: 一、动物疾病智能诊断
现状
  1.集约化、规模化、养殖密度增大
  2.动物疫病风险增大
  3.动物疾病发生多样化、复杂化；
  4.兽医诊断水平参差不齐，基础设施落后；
  5.动物疾病智能化诊断系统缺乏
当前自动诊断方法不足
  诊断泛化能力差、抗干扰能力差、
  特征类型少、诊疗效果差、推广效果不足
第七章 智慧畜牧
图7-13 App-猪病诊疗助手
图7-13 App-猪医生

## Slide 35: 一、动物疾病智能诊断
疫病自动诊疗方法
  定义：采集动物的特征信息，构建智能分级评分模型或专家系统自动诊断
  优点：提高诊断效率、缩短诊断周期、降低劳动强度、降低成本
  分类：按特征分类： 按技术类型分类：
  1.形态诊断技术 1.机器视觉分析
  2.行为诊断技术 2.动物音频分析
  3.声音诊断技术 3.红外温度感知
  4.体温诊断技术 4.深度学习分类
  5.其他生理参数诊断技术
第七章 智慧畜牧
Notes: https://www.pc6.com/az/902470.html

## Slide 36: 一、动物疾病智能诊断
畜禽养殖智能传感诊断技术
  形态诊断
  行为诊断
  声音诊断
  体温诊断
  其他生理参数诊断
第七章 智慧畜牧
图7-14 畜禽养殖智能传感诊断技术图
中国农业科学， 2021，54(11):2445-2463

## Slide 37: 一、动物疾病智能诊断
疫病自动诊疗主流代表方法
  形态特征
  动作姿态
  位置特征
  声音特征
  呼吸特征
  体温特征
第七章 智慧畜牧
图7-15 疫病自动诊疗主流代表方法表
中国农业科学， 2021，54(11):2445-2463

## Slide 38: 一、动物疾病智能诊断
疫病自动诊疗依据特征
  1. 外型与形态 2. 行为与动作 3.鸣叫与声音
  4.体温与健康 5.心率与血压 6.排泄物
图7-16 疫病自动诊疗依据特征表
中国农业科学， 2021，54(11):2445-2463
第七章 智慧畜牧

## Slide 39: 一、动物疾病智能诊断
发展趋势
  一是开发并优化各类传感器的数字采集能力，克服多尘、高温、高湿的恶劣环境，保持良好的数据采集稳定性，克服因动物位置移动、姿态变化、应激反应造成的测量误差；
  二是提高数学模型的鲁棒性与适用性，扩大试验数据的来源，提高数据多样性和代表性；
  三是多传感器特征融合的研究，打通各特征诊疗模型之间的数据孤岛，形成全面、高效、智能、精准的畜禽动物疫病综合诊断方法。
第七章 智慧畜牧
Notes: 可综合考虑动物形态、行为、声音、体温、心率、排泄物、呼吸等生理特征中的几个和多个特征对自动诊断结果的影响，并在各特征耦合的情况下，

## Slide 40: 第五节 畜禽养殖管理优化模型
第七章 智慧畜牧

## Slide 41: 一、饲料营养配方优化
饲料是畜牧业生产的物质基础，养殖业成本中约70%左右来自饲料
定义：饲料配方的设计，配合饲料原料适宜组合的过程，配制营养成分完善和平衡的日粮，满足动物生长发育需要各种蛋白质、氨基酸、矿物质、微量元素、维生素、脂肪酸和纤维等物质
特点：科学性，知识性和技术性
常用配方原料：玉米、麦子、麦麸、糙米、次粉、大豆（饼、粕）、棉籽（饼、粕） 、菜籽（饼、粕） 、花生仁（饼、粕） 、向日葵（饼、粕） 、鱼粉、血粉、羽毛粉、皮革粉、肉骨粉等
第七章 智慧畜牧

## Slide 42: 一、饲料营养配方优化
优化
  日粮干物质、粗蛋白、总消化养分、
  粗纤维以及成本
配方设计通常遵循一定的原则：
  营养性原则
  安全性原则
  经济性原则
  市场性原则
  可行性原则
第七章 智慧畜牧
图7-17 配方设计基本流程

## Slide 43: 一、饲料营养配方优化
饲料配方的优化方法
第一个阶段手工计算阶段
  试差法
  交叉法
  代数法
第二个阶段计算机设计全价饲料配方
  建立各种饲料原料数据库、动物营养需求模型、动物营养需求量数据库
  建立优化模型，将限制条件和目标转化为具体的约束条件和目标函数
  最后计算求解，最优化方法(如线性规划法、群智能等)求解最优组分组合
第七章 智慧畜牧
多目标限制性组合优化问题

## Slide 44: 一、饲料营养配方优化
全价饲料配方，试差法设计的方法与步骤
  1.查饲料标准
  2.查饲料营养成分价值表
  3.确定各种原料的大致用量，初拟饲料配方
  4.计算各营养指标，并与饲养标准比较，修改
  5.调整配方，确定各种原料的用量
  6.平衡次要营养目标，如限制性氨基酸、钙磷等
  7.报告配方结果
第七章 智慧畜牧

## Slide 45: 一、饲料营养配方优化
饲料标准
  1.国家标准
  2.NRC标准
  3.地方标准
  4.企业标准
图7-18 国家标准
第七章 智慧畜牧

## Slide 46: 一、饲料营养配方优化
饲料标准
  1.国家标准
  2.NRC标准
  3.地方标准
  4.企业标准
图7-18 NRC标准
第七章 智慧畜牧

## Slide 47: 一、饲料营养配方优化
影响营养需要量的因素
  标准选择原则：
    畜禽品种、生产性能和饲养方式尽可能与本地接近
  参考示例：猪
    国内育种品种和二元杂交种：中国瘦弱型标准；引进纯种和洋二元杂交种：NRC标准
第七章 智慧畜牧
营养需要量
品种
采食量
生产性能
健康状况
性别
生理阶段
饲料管理
应激强度
养分平衡程度
养分可利用性
图7-18 影响营养需要量的因素

## Slide 48: 一、饲料营养配方优化
参考示例：
  肉鸡：种鸡，育种公司推荐标准；白玉肉鸡，NRC标准/国家标准；黄鸡，企业标准
  蛋鸡：种鸡，育种公司推荐标准/NRC标准；产蛋率>90%， NRC标准；产蛋率70%-90%，国家标准
  肉牛： 国家标准/ NRC标准
  奶牛： 国家标准/ NRC标准

## Slide 49: 一、饲料营养配方优化
营养成分数据库
  中国饲料数据库（http://www.chinafeeddata.org.cn）
  NRC（https://animalnutrition.org/nutrient-requirement-models）
  Feedstuffs （ https://www.feedstuffs.com/ ）
第七章 智慧畜牧

## Slide 50: 一、饲料营养配方优化
用常规成分预测饲料代谢能的公式
  GE：饲料总能
  CP：粗蛋白含量
  EE：粗脂肪白含量
  CF：粗纤维含量
  DM：干物质含量
  NFE：无氮浸出无含量
  DE：消化能
  ME：代谢能
  NE：净能
  AME：表观代谢能
  TME：真代谢能
第七章 智慧畜牧
图7-19 饲料代谢能公式
Notes: NEm：维持净能（kJ/kg）
NEg：增重净能（kJ/kg）
AMEn：氮校正表观代谢能
TMEn：氮校正真代谢能

## Slide 51: 一、饲料营养配方优化
用常规成分预测赖氨酸含量的公式
  X1粗蛋白
  X2水分
  X3粗脂肪
  X4粗纤维
  X5粗灰分，
  数值为成分的百分
第七章 智慧畜牧
图7-20 赖氨酸含量预测公式
Notes: NEm：维持净能（kJ/kg）
NEg：增重净能（kJ/kg）
AMEn：氮校正表观代谢能
TMEn：氮校正真代谢能

## Slide 52: 一、饲料营养配方优化
用常规成分预测含硫氨酸的公式
  X1粗蛋白
  X2水分
  X3粗脂肪
  X4粗纤维
  X5粗灰分，
  数值为成分的百分
第七章 智慧畜牧
图7-21 赖氨酸含量预测公式
Notes: NEm：维持净能（kJ/kg）
NEg：增重净能（kJ/kg）
AMEn：氮校正表观代谢能
TMEn：氮校正真代谢能

## Slide 53: 一、饲料营养配方优化
原料及其营养价值数据
第七章 智慧畜牧
 | Cp | ME | Lys | Met | Ca | P
玉米 | 8.7 | 13.56 | 0.24 | 0.38 | 0.02 | 0.12
豆粕 | 46.8 | 9.83 | 2.81 | 1.16 | 0.31 | 0.17
米糠 | 12.80 | 11.21 | 0.66 | 0.44 | 0.07 | 0.10
菜粕 | 38.6 | 7.41 | 1.30 | 1.50 | 0.65 | 0.42
Lys |  |  | 78.8 |  |  | 
Met |  |  |  | 98.0 |  | 
石粉 |  |  |  |  | 36.0 | 
氢钙 |  |  |  |  | 21.0 | 16.0
主原料
参加全部计算过程
辅原料
不参加前期计算
重点平衡的指标
可能平衡的指标
图7-22 原料及其营养价值数据示例
Notes: NEm：维持净能（kJ/kg）
NEg：增重净能（kJ/kg）
AMEn：氮校正表观代谢能
TMEn：氮校正真代谢能

## Slide 54: 一、饲料营养配方优化
拟定初始配方
  预定各主原料的用量比例，预留补充矿物质、维生素和添加剂的空间。
  全价配合料的原料构成 (%)
 | 水产动物 | 肉用动物 | 产蛋家禽
蛋白质饲料 | 60~70 | 15~35 | 25~30
能量饲料 | 20~30 | 60~70 | 60~65
常量矿物饲料 | 1~3 | 1~3 | 7~10
微量矿物饲料 | 0.2~0.5 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3
维生素饲料 | 0.1~0.5 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1
饲料添加剂 | 4~6 | 0.1~1.0 | 0.1~0.5
第七章 智慧畜牧
预留空间：
5~8%
2~4%
8~10%
图7-23 原料初始配方经验范围

## Slide 55: 一、饲料营养配方优化
分析初拟配方
第七章 智慧畜牧
图7-24 初拟配方计算示例

## Slide 56: 一、饲料营养配方优化
调整配方
判别标准：
D>0能量和蛋白同高或同低于需要量，D<0与需要量相比，两指标一高一低。
检验数：
取 Cij 中与 D 符号相同，数值最接近的原料可能组合进行替换。
取代量：
能量优先的取代量：
蛋白优先的取代量：
第七章 智慧畜牧

## Slide 57: 一、饲料营养配方优化
试差法的缺点
  能兼顾的指标少，一般只能平衡两个指标；
  需要有一定的实际生产经验和专业知识；
  计算的数学方法不严密，过程繁琐，需要多次反复；
  不能优化配方成本进行
第七章 智慧畜牧

## Slide 58: 一、饲料营养配方优化
线性规划法
  现有玉米、鱼粉、豆粕和米糠四种原料，已知其消化能、粗蛋白和赖氨酸含量、价格，以及仔猪的营养需要量(见下表)，请问四种原料如何搭配才能既满足仔猪营养需要，成本又最低？其中鱼粉用量不能少于3%，米糠用量不能大于5%。
第七章 智慧畜牧

## Slide 59: 一、饲料营养配方优化
建立配方数学模型(一)
  假设：玉米、鱼粉、豆粕和米糠四种原料的用量百分比分别为X1， X2， X3和X4。
  配方需要满足的条件：
      满足仔猪营养需要：
      消化能3.41X1+3.10X2+3.15X3+3.02X4>=3.30;
      粗蛋白8.6X1+62.5X2+43.0X3+12.8X4>=21.0;
      赖氨酸0.24X1+5.12X2+2.45X3+0.74X4>=1.35;
      原料用量限制：鱼粉用量不能少于3%X2>=3.0%；
        米糠用量不能大于5%X4<=5.0%；
第七章 智慧畜牧

## Slide 60: 一、饲料营养配方优化
建立配方数学模型(二)
  总量控制：四种原料搭配X1+X2+X3+X4=100%；
  解的属性限制：X1、X2 、X3、X4 >=0
  求解目标：配成的饲料成本最低Min(1.10X1+2.30X2+5.80X3+0.92X4)
第七章 智慧畜牧

## Slide 61: 一、饲料营养配方优化
配方数学模型总结
  求满足方程组
  X2>=3.0%；
  X4<=5.0%；
  X1 +X2 +X3 +X4 =100%；
  3.41X1+3.10X2+3.15X3+3.02X4>=3.30；
  8.6X1+62.5X2+43.0X3+12.8X4>=21.0；
  0.24X1+5.12X2+2.45X3+0.74X4>=1.35；
  X1， X2， X3， X4 >=0
  而且能使：1.10X1+2.30X2+5.80X3+0.92X4之和最小
  则：X1， X2， X3和X4 =？
第七章 智慧畜牧

## Slide 62: 一、饲料营养配方优化
线性规划的一般模式
  决策变量：X1， X2， …， Xn
  约束方程：
    a11*X1+a12*X2+…+a1n*Xn>=b1
    a21*X1+a22*X2+…+a2n*Xn<=b2
    …
    am1*X1+am2*X2+…+amn*Xn>=bm
    X1， X2， …， Xn>=0
  目标函数：Min/Max(C1*X1+C2*X2+…+Cn*Xn)

## Slide 63: 一、饲料营养配方优化
线性规划的图解法
  目标函数S=Max(7*1+12*2)在各顶点的取值分别为：
  (0， 0)0;
  (0，30)360;
  (20，24)428;
  (40，0)280;
  (34.4824， 12.4138) 390.3424
(0, 30)
(40， 0)
(34.4824, 12.4138)
(20, 24)
(0, 0)
第七章 智慧畜牧
图7-25 线性规划图解法示例

## Slide 64: 一、饲料营养配方优化
根据配方设计和原料、生产、管理结合的紧密程度，可分为以下阶段：
  配方和原料初步结合阶段：原料价格波动、配方设计及时调整、原料成本和品质限制；消化能和代谢能
  生产工艺改良配方阶段：原料价格高企、配方设计与原料加工工艺融合；消化能和代谢能
  净能配方设计阶段：净能体系减少动物的营养应激和对抗生素的依赖
  智慧营养阶段：综合智能营养系统，配方设计与养殖深度互动融合，个体精准营养

## Slide 65: 一、饲料营养配方优化
饲料配方优化软件
  美国：Brill软件、CPM-dairy软件、PC-dairy软件、feedsoft软件、Mixit软件和NRC软件
  英国：format软件和以色列的gavish软件等
  中国：金牧饲料配方软件，，胜丰饲料配方软件，资源配方师Refs系列配方软件、CMIX配方软件 、三新饲料配方系统、农博士饲料配方软件

## Slide 66: 一、饲料营养配方优化
代表性配方软件
国内专业配方-三新
第七章 智慧畜牧
图7-26.1 国内专业配方软件示例

## Slide 67: 一、饲料营养配方优化
代表性配方软件
国内专业配方-三新
第七章 智慧畜牧
图7-26.2 国内专业配方软件示例

## Slide 68: 一、饲料营养配方优化
代表性配方软件
猪饲料配方软件-NRC
第七章 智慧畜牧
图7-26 NRC配方计算示例

## Slide 69: 一、饲料营养配方优化
代表性配方软件
猪饲料配方软件-NRC
第七章 智慧畜牧
图7-27 Brill配方软件示例

## Slide 70: 二、生猪销售模型优化
生猪供给影响因素
  决定因素
    生猪的存栏量
    能繁母猪存栏量
    猪病疫情
  短期显著影响
    节假日和季节因素
    肉品安全事件
    热钱投机炒作
第七章 智慧畜牧

## Slide 71: 二、生猪销售模型优化
第七章 智慧畜牧
生猪供给
新生仔猪存栏量
生猪存栏量
能繁母猪存栏量
猪病疫情
饲料价格和生猪价格
节假日和季节因素
饮食文化和宗教制度
政府政策
肉品安全事件
热钱投机炒作
图7-28 生猪供给影响因素

## Slide 72: 二、生猪销售模型优化
生猪供需-价格作用机理及影响关系
  生猪周期明显
  生猪价格和供给
  存在时滞性
  生猪供需存在
  时滞性
  供需和价格关系复杂
  生猪销售内涵：
生猪价格预测、生猪供需预测
第七章 智慧畜牧

## Slide 73: 二、生猪销售模型优化
第七章 智慧畜牧
图7-29 生猪供给-价格影响作用机理图
生猪周期
“蛛网”效应

## Slide 74: 二、生猪销售模型优化
作用：
  生猪供需平衡
  生猪价格平稳
  烫平猪周期，规避行业风险
  行业模式转型，以销定产、以产定养
  行业健康有序发展
  有利于CPI的稳定，猪肉占肉类消费近60%
第七章 智慧畜牧

## Slide 75: 二、生猪销售模型优化
生猪供需预测，主要矛盾时生猪供给波动较大
供给预测：
  1.猪只生长规律：出生仔猪能繁母猪 8个月左右，能繁母猪产仔 4.5个月左右，仔猪生长商品猪 6个月左右
  2.猪只的饲养水平
第七章 智慧畜牧

## Slide 76: 二、生猪销售模型优化
生猪供给预测难点：
  1.缺乏影响生猪存栏的各种因素的数据；
  2.缺乏数据质量标准，现在数据比较零散，且数据格式和标准等不统
  3.疫情和政策等突发情况多且难以预测；
  4.缺乏有效的整合各种影响因素数据的有效模型和分析算法
第七章 智慧畜牧

## Slide 77: 二、生猪销售模型优化
生猪价格预测方法分类：
  第一种：
    贝叶斯岭回归、线性回归、弹性网络和支持向量机模型回归、梯度回归，贝叶斯网络等方法，综合分析仔猪价格、饲料原料价格如大豆、玉米、豆粕、鱼骨和氨基酸等价格、替代品如牛肉、羊肉、鸡肉和鸡蛋等价格、其它相关因素如政策、疫情等对生猪价格的关系和影响
  第二种：
    将猪价当成是时间序列，自回归模型预测，如ARIMA时间序列分析模型、自回归分布滞后模型、马尔可夫切换向量自回归(MSVAR)等，以及深度学习模型、Prophet、XGBoost等方法来进行预测
第七章 智慧畜牧

## Slide 78: 二、生猪销售模型优化
代表性方法：
  时间序列分析技术
  灰色预测法
  人工神经网络
  小波分析技术
  动态贝叶斯网络
  组合预测模型
  深度学习
第七章 智慧畜牧

## Slide 79: 二、生猪销售模型优化
生猪生产供给反应函数模型，Nerlove模型
St、St-1表示t期、t-1期猪肉的产量，Pt-1表示t-1期猪肉价格，Ct-1表示t-1期生猪生产饲料成本，π0 、 π1、π2 、π3 为模型参数，εt为随机误差项
猪肉价格影响因素的定量分析模型
α为常数项，pt为猪肉的当期价格，pt−1、pt−2分别为滞后一期与滞后两期的猪肉价格qt−1为上一期的猪肉产量；pzt−1、pst−1分别为上一期的仔猪价格、饲料价格；pj
、pn则分别为西装鸡肉、剔骨牛肉的当期价格， y为人均收入，ε 为随机扰动项
第七章 智慧畜牧

## Slide 80: 二、生猪销售模型优化
组合预测模型
NARX模型：
GARCH模型：
yt是时间序列， εt为随机误差项，p，ω大于零，常数q，αi，βi大于等于零，且满足约束条件 ，保证GARCH(p，q)是宽平稳有意义
第七章 智慧畜牧
式中 y(t-1)， y(t-2)，......y(t-d) 表示过去的输出时间序列，也可以作为当前的输入序列， X(t-1)， X(t-2)，......X(t-d) 多维时间序列作为外部的输入序列，表示 y(t) 的外部影响因素， f(......)表示非线性过程函数

## Slide 81: 二、生猪销售模型优化
组合预测模型
基于小波的 GARCH-NARX 组合模型
第七章 智慧畜牧
图7-30 组合预测模型流程

## Slide 82: 问题
1. 现代智慧畜牧特点？
2.智慧畜牧支撑技术？
3.畜牧业现代化发展阶段
4.计算机技术在智慧畜牧中的应用场景有哪些？
5.畜禽养殖管理优化模型有哪些？
第七章 智慧畜牧

## Slide 83: 教材配套网站 www.zh.ag 更新于2022年10月，期待收到您的反馈 hang.xiong@outlook.com